## Slide 1
GUANYA WATER SOLUTION
SOLUCIONES DE AGUA
PARA MINERÍA Y COSTA
DEL PERÚ
Cobre · Oro · Agua potable · Reúso · Desalación
Sistemas modulares y contenerizados, configurados para altitud, arsénico/metales, salinidad y energía del sitio.
INGENIERÍA · FABRICACIÓN · FAT · ENTREGA
CATÁLOGO DE MERCADO 2026
Notes: [Sources]
- Internal image and product positioning: Guanya_Mining_Water_Treatment_Catalogue_South_America_20260609175103(1).pdf.

## Slide 2
GUANYA
WATER SOLUTION
CONTEXTO DE MERCADO
Perú combina minería de escala, costa árida y proyectos remotos.
La cartera minera y la presión hídrica de la vertiente del Pacífico elevan la demanda de plantas modulares, móviles y reutilizables.
US$ 64.075 M
Cartera de inversión minera 2026
66
Proyectos en 19 departamentos
69
Proyectos de exploración minera en 2026
US$ 757 M de inversión: agua de campaña, campamento y operación.
COSTA BAJO PRESIÓN
65% de la población
1,8% del agua
La vertiente del Pacífico concentra demanda urbana, industrial y minera con recursos limitados.
GUANYA WATER SOLUTION
MERCADO
02
Notes: [Sources]
- https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/8277304-cartera-de-proyectos-de-inversion-minera-2026
- https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/7917586-cartera-de-proyectos-de-exploracion-minera-2026
- https://www.gob.pe/institucion/ana/noticias/139755-autoridad-nacional-del-agua-promueve-cultura-del-agua-con-muestra-teatral-itinerante

## Slide 3
GUANYA
WATER SOLUTION
SEÑALES DE DEMANDA
La cartera debe responder tanto al usuario final como a ingenierías, distribuidores y socios EPC locales.
01
MINERÍA / EPCM
BWRO, arsénico/metales, relaves, campamentos y alta altitud.
02
INTEGRADORES DE AGUA
RO móvil, OEM, documentación, FAT y apoyo técnico para ejecución local.
03
COSTA / EMERGENCIA
SWRO portátil y contenerizado, energía híbrida y despliegue rápido.
04
INDUSTRIA / SANEAMIENTO
DAF, MBR/MBBR, separación aceite-agua y reúso industrial.
La demanda observada combina plantas móviles de gran caudal, tratamiento avanzado y socios locales capaces de instalar y dar servicio.
GUANYA WATER SOLUTION
DEMANDA
03
Cuatro señales de demanda definen la cartera de agua para Perú
Notes: [Sources]
- Internal analysis of 客户导出数据-秘鲁客户(1).xlsx; client names and contact details intentionally anonymized.
- Public company information reviewed for OSMO SERVICE, Makipuraix, Accuality Perú, PROVEES, Grupo Carley and SQA Perú.

## Slide 4
GUANYA
WATER SOLUTION
QUIÉN ES GUANYA
Una fábrica de tratamiento de agua preparada para proyectos internacionales.
Un solo equipo conecta el análisis de agua, la ingeniería, la fabricación, el FAT, la exportación y el soporte remoto.
15+
Años de experiencia
50+
Países atendidos
500+
Proyectos completados
30–60 días
Plazo de fabricación de referencia después de confirmar el diseño.
Fabricación directa
Más flexibilidad técnica y menor dependencia de cadenas de distribución largas.
GUANYA WATER SOLUTION
EMPRESA
04
Notes: [Sources]
- Internal company metrics: Guanya_Mining_Water_Treatment_Catalogue_South_America_20260609175103.pdf, page 3.
- Internal image: tmp_argentina/assets/evap/image20.png

## Slide 5
GUANYA
WATER SOLUTION
CAPACIDAD INTEGRAL
Diseño e integración bajo responsabilidad de una sola fábrica.
El objetivo es reducir interfaces, trabajo improvisado en obra y riesgo de puesta en marcha.
Ingeniería de proceso
Revisión de agua, selección de proceso, balance, recuperación, materiales y layout.
Integración del sistema
Bombas, membranas, tuberías, instrumentos, tablero eléctrico y PLC/HMI.
FAT documentado
Pruebas de presión, caudal, conductividad, secuencias, alarmas y protecciones.
Preparación internacional
Embalaje, planos, manuales, repuestos, guía de instalación y soporte remoto.
GUANYA WATER SOLUTION
EMPRESA
05
Notes: [Sources]
- Internal manufacturing claims: Guanya_Seawater_Catalogue_2026_Final.pptx, slides 4, 8 and 30.
- Internal image: tmp_argentina/assets/evap/image3.png

## Slide 6
GUANYA
WATER SOLUTION
CALIDAD VERIFICABLE
Los sistemas de gestión respaldan el control antes del embarque.
Certificaciones de gestión y control funcional reducen el riesgo para compradores, socios EPC y usuarios finales.
ISO 9001
Gestión de calidad
ISO 14001
Gestión ambiental
ISO 45001
Seguridad y salud ocupacional
SERVICIO POSVENTA 5 ESTRELLAS
GUANYA WATER SOLUTION
CALIDAD
06
Notes: [Sources]
- Internal certificate images: Guanya_Low_Temperature_Corrosion_Resistant_Evaporation_Complete_EN_Updated.pptx, slide 25.
- Internal image: tmp_argentina/assets/evap/image17.png

## Slide 7
GUANYA
WATER SOLUTION
MODELO DE COOPERACIÓN
Guanya aporta el núcleo tecnológico; el socio peruano completa la ejecución local.
Esta estructura encaja con ingenierías, proveedores mineros, firmas ambientales, astilleros y distribuidores técnicos.
GUANYA · FÁBRICA
• Análisis y diseño de proceso
• Equipos y automatización
• Integración y FAT
• Documentación técnica
• Embalaje y soporte remoto
SOCIO LOCAL · PERÚ
• Desarrollo comercial y licitaciones
• Ingeniería local y permisos
• Obras civiles y montaje
• Puesta en marcha conjunta
• Servicio y repuestos locales
PROYECTO
Suministro por proyecto · Licitación conjunta / EPCM · Distribución no exclusiva · OEM / marca privada
GUANYA WATER SOLUTION
COOPERACIÓN
07
Notes: [Sources]
- Internal cooperation model based on Guanya operating model and observed Peruvian integrator/EPC demand.
- Distribution language intentionally remains non-exclusive.

## Slide 8
01
MINERÍA PERUANA
Cobre, oro y polimetálicos en la costa y los Andes: agua de aporte, campamentos, relaves, arsénico/metales y reúso.
SISTEMAS MODULARES · FABRICACIÓN + FAT · SOPORTE INTERNACIONAL
GUANYA WATER SOLUTION
01
08
Notes: [Sources]
- Internal product image and engineering scope: Guanya mining catalogue supplied by the user.

## Slide 9
GUANYA
WATER SOLUTION
MAPA DE OPORTUNIDAD
La costa, el corredor andino y el norte minero requieren arquitecturas distintas.
La cartera oficial 2026 distribuye proyectos en 19 departamentos; el diseño cambia con altitud, fuente, química y logística.
SUR · AREQUIPA / MOQUEGUA / TACNA
Cobre, costa árida y gran altura: BWRO/SWRO, agua de proceso y reúso.
ANDES · APURÍMAC / CUSCO / PASCO
Alta montaña, campamentos, sólidos, metales y operación remota.
NORTE · CAJAMARCA / LA LIBERTAD
Oro y cobre, agua subterránea, arsénico y soluciones comunitarias.
Mapa del Perú: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0) · Cartera minera: MINEM 2026
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
09
Notes: [Sources]
- https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/8277304-cartera-de-proyectos-de-inversion-minera-2026
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Peru_location_map.svg (CC BY-SA 3.0; map adapted only by placement/cropping)
- Internal portable SWRO product image: Guanya seawater catalogue.

## Slide 10
GUANYA
WATER SOLUTION
PROBLEMAS DE AGUA
No existe una sola ‘agua minera’: cada corriente necesita una ruta distinta.
En Perú conviven drenaje ácido, metales y arsénico, agua salobre de campamento, relaves y concentrados de RO.
AGUA SUBTERRÁNEA
TDS · dureza · sílice · As / Fe / Mn
→
Oxidación/adsorción + filtración + BWRO según objetivo
MINA / RELAVES
Acidez · metales · sólidos · sulfatos
→
Neutralización/precipitación + clarificación + pulido
CAMPAMENTOS
Agua salobre + efluente sanitario
→
BWRO + MBR/MBBR + desinfección y reúso
CONCENTRADOS
Rechazo RO o corriente corrosiva segregada
→
Evaporación LTV después de balance de masa y ensayo
SEPARAR CORRIENTES → DEFINIR OBJETIVO → ENSAYAR → DIMENSIONAR → INTEGRAR
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
10
Notes: [Sources]
- Internal engineering synthesis: Guanya mining catalogue.
- https://www.gob.pe/institucion/ingemmet/noticias/312852-tumbes-ingemmet-realizo-inspeccion-geoambiental-en-el-rio-puyango

## Slide 11
GUANYA
WATER SOLUTION
PLATAFORMA GUANYA
Una plataforma conecta agua de aporte, reúso y concentrados.
La configuración se selecciona por ubicación y química; no todos los proyectos requieren todos los módulos.
FUENTE
COSTA / PUERTO
Agua de mar
INTERIOR
Agua salobre
→
DESALACIÓN
SWRO
Solo para costa, puerto o toma marina disponible
BWRO
Agua salobre
→
REÚSO
MBR / MBBR
+ UF / RO cuando la calidad de reúso lo exige
Campamento · servicios
· retorno a proceso
→
CONCENTRADOS
EVAPORACIÓN LTV
Para corrientes segregadas, de bajo caudal y alta corrosión
Confirmar por ensayo + balance térmico y de sales
Para la sierra interior, BWRO y reúso suelen ser el punto de partida; SWRO aplica a minas costeras, puertos y comunidades con toma marina.
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
11
Notes: [Sources]
- Internal product architecture: Guanya seawater, mining and low-temperature evaporation catalogues supplied by the user.
- Final train subject to feed-water analysis, mass balance and site constraints.

## Slide 12
GUANYA
WATER SOLUTION
BWRO CONTENERIZADO
Una planta completa de agua salobre dentro de un contenedor estándar.
Integración en fábrica para acelerar transporte, conexión, reubicación y ampliación futura.
3.000–15.000 ppm
TDS de alimentación
≤500 mg/L
TDS de producto
≥99,2%
Rechazo de sales
2,5–30+ m³/h
Capacidad por sistema
60–70%
Recuperación de referencia
20 ft / 40 ft
Formato logístico
Valores de referencia. El diseño final depende del agua, la temperatura, la presión disponible y el objetivo de recuperación.
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
12
Notes: [Sources]
- Internal technical values: Guanya_Mining_Water_Treatment_Catalogue_South_America_20260609175103.pdf, pages 6 and 13.
- Internal image: tmp_argentina/assets/mining/mining-018.jpg

## Slide 13
GUANYA
WATER SOLUTION
AGUA DE CAMPAMENTO Y SERVICIO
El agua confiable sostiene la operación remota antes de entrar al proceso.
La prioridad es separar consumo humano, servicios, agua de proceso y reúso; cada corriente exige una calidad distinta.
Campamento y consumo
Agua potable, cocina, duchas y servicios con desinfección y remineralización final.
Agua de proceso
Lavado, reactivos, laboratorio, calderas o enfriamiento según calidad requerida.
Reúso de efluentes
MBR/MBBR + UF/RO cuando el objetivo exige menor salinidad o retorno al proceso.
DATOS CRÍTICOS
TDS · dureza · sílice · turbidez · As · Fe/Mn · sulfatos · pH · altitud
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
13
Notes: [Sources]
- Internal application positioning: Guanya mining and MBR/MBBR catalogues supplied by the user.
- Final water-quality targets and process train require complete analysis and use definition.

## Slide 14
GUANYA
WATER SOLUTION
EFLUENTES MINEROS Y RELAVES
Primero se separan las corrientes; después se elige la tecnología.
Un tren único no puede resolver simultáneamente sólidos, metales, arsénico, sales y materia orgánica.
Sólidos / turbidez
Clarificación · coagulación · multimedia · UF
Arsénico / metales
Oxidación · precipitación / adsorción · filtración · pulido
Alta salinidad
NF / RO / DTRO según composición y recuperación
Reúso / descarga
Ajuste de pH · desinfección · remineralización · control
La propuesta debe indicar claramente: agua de entrada → objetivo → residual final → destino de cada corriente.
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
14
Notes: [Sources]
- Technical synthesis based on Guanya mining product portfolio and engineering practice.
- https://www.guanyaenvironmental.com/blog/how-to-remove-arsenic-from-water-advanced-arsenic-removal-solutions-for-mining-water-treatment/

## Slide 15
GUANYA
WATER SOLUTION
ALTA MONTAÑA · PERÚ
A 3.500–5.000 m, presión, frío, polvo y energía cambian el diseño.
Las operaciones andinas exigen recalcular bombas, membranas, motores, ventilación y protección térmica con datos reales del sitio.
REFERENCIA DE DISEÑO
Altitud · temperatura · viento · polvo · radiación · calidad de energía
HIDRÁULICA
Presión atmosférica local, NPSH y cavitación; selección de bomba y aireación por sitio.
EQUIPOS
Derating de motor/VFD/enfriamiento; corrección del flujo de membrana por temperatura.
CLIMA
Aislamiento, heat tracing, drenaje anticongelamiento, ventilación filtrada y fijaciones al viento.
OPERACIÓN
PLC/HMI remoto, alarmas, datos históricos, FAT y repuestos críticos para largas distancias.
La potencia, la ventilación y la protección térmica se recalculan con datos de emplazamiento; no se aplica un porcentaje genérico.
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
15
Notes: [Sources]
- Internal high-altitude engineering guidance: Guanya mining catalogue, pages 10 and 15.
- Design range is a project envelope, not a claim about one specific mine site.

## Slide 16
GUANYA
WATER SOLUTION
RANGO MODULAR
Cuatro configuraciones cubren desde campamentos hasta operaciones mayores.
Base de referencia: 20 h/día, TDS típico 3.000–5.000 ppm y recuperación 60–70%.
MODELO
CAUDAL
PRODUCCIÓN
POTENCIA
FORMATO
MEJOR AJUSTE
GY-BW/8040-2.5
2,5 m³/h
50 t/d
6 kW
Personalizado
Campamento pequeño
GY-BW/8040-5
5 m³/h
100 t/d
10 kW
20 ft
Campamento + servicios
GY-BW/8040-10
10 m³/h
200 t/d
19 kW
20 ft
Operación minera
GY-BW/8040-28
28 m³/h
560 t/d
50 kW
40 ft
Sitio de mayor escala
20 ft: huella compacta y transporte simple · 40 ft: mayor caudal y expansión multicontenedor · Diseño final según análisis
GUANYA WATER SOLUTION
MINERÍA
16
Notes: [Sources]
- Internal model table: Guanya_Mining_Water_Treatment_Catalogue_South_America_20260609175103.pdf, page 13.

## Slide 17
GUANYA
WATER SOLUTION
ENTREGA RÁPIDA
El valor del contenedor está en llegar integrado, probado y listo para conectar.
El sitio prepara base, alimentación, energía y salida de producto; la mayor parte de la integración se completa en fábrica.
1
Agua
2
Diseño
3
Fabricación
4
FAT
5
Conexión
30–60 días
plazo típico de fábrica
GUANYA WATER SOLUTION
ENTREGA
17
Notes: [Sources]
- Internal delivery process and lead-time references: Guanya mining catalogue, pages 3 and 7; Guanya seawater catalogue, slide 30.
- Internal images: tmp_argentina/assets/seawater/image2.png; tmp_argentina/assets/seawater/image18.jpeg

## Slide 18
02
INDUSTRIA Y SANEAMIENTO
MBR/MBBR modular, reúso industrial y evaporación de baja temperatura para corrientes difíciles.
SISTEMAS MODULARES · FABRICACIÓN + FAT · SOPORTE INTERNACIONAL
GUANYA WATER SOLUTION
02
18
Notes: [Sources]
- Internal product image and claims: tmp_argentina/assets/evap/image4.png

## Slide 19
GUANYA
WATER SOLUTION
EFLUENTES MODULARES
MBR y MBBR cubren necesidades distintas de saneamiento y reúso.
La solución puede integrarse en skid o contenedor para campamentos, municipios, hoteles, parques industriales y fábricas.
MBR
Huella compacta
Calidad alta para reúso
Separación por membrana
Ideal cuando el espacio es crítico
MBBR
Alta biomasa en poco volumen
Buena tolerancia a variaciones
Operación biológica robusta
Combinable con clarificación o MBR
+
Pretratamiento → biología → separación → desinfección → reúso o descarga
GUANYA WATER SOLUTION
SANEAMIENTO
19
Notes: [Sources]
- https://www.guanyaenvironmental.com/solution/mbbr-mbr-wastewater-treatment-plant-containerized-epc-system-for-resort-hotel-south-american-case-show/

## Slide 20
GUANYA
WATER SOLUTION
EVAPORACIÓN DE BAJA TEMPERATURA
Convierte un efluente corrosivo en agua recuperable y concentrado de valor.
Diseñado para corrientes segregadas, concentradas, salinas o con metales; no para grandes caudales diluidos mezclados.
≤50 °C
Temperatura máxima típica
PP / PPH
Cámara y trayecto resistentes
Operación atmosférica
Sin carga continua de vacío sobre la cámara principal.
Solo electricidad
Sin caldera de vapor ni quemador de gas para el paso de evaporación.
GUANYA WATER SOLUTION
INDUSTRIA
20
Notes: [Sources]
- Internal technical values and product image: Guanya_Low_Temperature_Corrosion_Resistant_Evaporation_Complete_EN_Updated.pptx, slides 3, 9 and 10.
- Internal image: tmp_argentina/assets/evap/image6.png

## Slide 21
GUANYA
WATER SOLUTION
LÓGICA DE RECUPERACIÓN
Separar agua; mantener el valor metálico concentrado.
El proceso genera dos salidas controlables y deja la ruta final definida por análisis y balance de masas.
01
ALIMENTACIÓN
Baño agotado o concentrado de enjuague
→
02
EVAPORACIÓN
Aire atmosférico remueve agua a baja temperatura
→
03
CONDENSACIÓN
El vapor vuelve a una corriente líquida
SALIDA A · AGUA
Reúso después de verificar calidad o pulido adicional.
SALIDA B · CONCENTRADO
Recuperación metálica o gestión final.
GUANYA WATER SOLUTION
INDUSTRIA
21
Notes: [Sources]
- Internal process description: Guanya_Low_Temperature_Corrosion_Resistant_Evaporation_Complete_EN_Updated.pptx, slides 6, 11 and 12.
- Internal image: tmp_argentina/assets/evap/image16.png

## Slide 22
GUANYA
WATER SOLUTION
DÓNDE CREA VALOR
El mejor retorno aparece cuando la corrosión, el costo de disposición y el metal se alinean.
La alimentación debe estar segregada y ser suficientemente estable para diseñar materiales y una ruta de recuperación.
GALVANOPLASTIA
Ni · Cr · Cu · Zn · Sn · Cd
PCB / ELECTRÓNICA
Cu · Ni · Sn · Au · Ag · Pd
JOYERÍA
Au · Ag · Pd y baños de refinación
CONCENTRADOS
RO, lavados ácidos y alcalinos
VALOR DEL PROYECTO = AHORRO DE DISPOSICIÓN + AGUA + METAL − ENERGÍA − MANTENIMIENTO
GUANYA WATER SOLUTION
INDUSTRIA
22
Notes: [Sources]
- Internal application and business-case framework: Guanya_Low_Temperature_Corrosion_Resistant_Evaporation_Complete_EN_Updated.pptx, slides 4, 5, 14 and 15.
- Internal image: tmp_argentina/assets/evap/image2.jpeg

## Slide 23
03
MARÍTIMO Y EMERGENCIA
SWRO compacto, agua costera, comunidades remotas y sistemas móviles con energía híbrida.
SISTEMAS MODULARES · FABRICACIÓN + FAT · SOPORTE INTERNACIONAL
GUANYA WATER SOLUTION
03
23
Notes: [Sources]
- Internal product image and claims: Guanya seawater catalogue supplied by the user.
- https://www.smv.gob.pe/ConsultasP8/documento.aspx?vidDoc=%7B0002F380-0000-C314-BB1F-C6D57FAB59F6%7D
- User-supplied replacement image: A2.png.

## Slide 24
GUANYA
WATER SOLUTION
SWRO COSTERO Y MARINO
Diseño compacto para costa, puertos, embarcaciones y comunidades remotas.
Materiales, potencia y control se configuran para salinidad, humedad, arena, bioincrustación, espacio y energía disponible.
Formato flexible
Skid, gabinete o contenedor para toma costera, sala técnica, muelle o cubierta.
Protección marina
Materiales y recubrimientos para alta salinidad y humedad.
Control automático
Presión, conductividad, alarmas y protecciones simplifican la operación.
Interfaz energética
Red, generador o sistema híbrido definidos por disponibilidad y continuidad.
GUANYA WATER SOLUTION
COSTA / MAR
24
Notes: [Sources]
- Internal coastal/marine product claims: Guanya_Seawater_Catalogue_2026_Final(1).pptx.
- https://southerncoppercorp.com/wp-content/uploads/2022/04/cc150807.pdf
- User-supplied replacement image: A5.png.

## Slide 25
GUANYA
WATER SOLUTION
PORTAFOLIO SWRO
La capacidad diaria define el formato; el agua real define el diseño.
Desde unidades portátiles hasta plantas multicontenedor para comunidades, instalaciones costeras y flotas.
PORTÁTIL
2,4–4,1 m³/día
120 / 205 L/h
Costa · comunidades · emergencia
PEQUEÑO / MEDIO
6–200 m³/día
0,3–10 m³/h
Skid / contenedor · PLC · CIP
GRANDE
300–600 m³/día
15–30 m³/h
20/40 ft · ERD · monitoreo
Referencia SWRO: TDS de alimentación <40.000 ppm · producto ≤500 mg/L · recuperación 30–35%
GUANYA WATER SOLUTION
MARÍTIMO
25
Notes: [Sources]
- Internal capacity guide: Guanya_Seawater_Catalogue_2026_Final(1).pptx, slides 13-15 and 27-28.
- Daily output assumes a reference operating schedule; final output depends on feed-water temperature and design conditions.

## Slide 26
GUANYA
WATER SOLUTION
AGUA MÓVIL Y ENERGÍA HÍBRIDA
La plataforma puede priorizar generador y usar solar como apoyo.
Adecuada para campamentos, costa, emergencias y sitios donde la continuidad pesa más que la autonomía solar total.
GENERADOR PRIMARIO
Sostiene la producción y absorbe picos de arranque.
SOLAR ASISTIDO
Reduce consumo diurno de diésel sin comprometer continuidad.
RED ELÉCTRICA
Permite operación continua donde existe infraestructura.
Potencia, combustible, horas de operación, radiación y respaldo se dimensionan por proyecto.
GUANYA WATER SOLUTION
MÓVIL
26
Notes: [Sources]
- Internal hybrid-power configurations: Guanya_Seawater_Catalogue_2026_Final(1).pptx, slide 15.
- Power priority is a Peru-market configuration choice, not a universal standard.
- User-supplied replacement image: A4.png.

## Slide 27
GUANYA
WATER SOLUTION
ARQUITECTURA DE GRAN CAUDAL
Los proyectos de 50–100 L/s requieren trenes paralelos, no un solo contenedor.
Escenario representativo de consultas en Perú; sujeto a análisis, recuperación, energía, altitud y destino del permeado.
50–100 L/s
Caudal objetivo observado en proyectos móviles
180–360 m³/h
Equivalente continuo antes de definir recuperación
N+1
Respaldo modular
ALCANCE DE INGENIERÍA
• Pretratamiento por fuente: DAF/clarificación/UF
• Trenes RO paralelos y aislamiento por módulo
• Bombas con VFD y redundancia crítica
• Tanques de alimentación, permeado y rechazo
• PLC/SCADA central y medición por tren
• FAT por módulo y puesta en marcha conjunta
ARQUITECTURA BASE
Pretratamiento + RO paralelo + tanques + PLC/SCADA
La modularidad facilita transporte y fases; hidráulica, potencia y rechazo se recalculan con datos del sitio.
GUANYA WATER SOLUTION
PERÚ · GRAN CAUDAL
27
Notes: [Sources]
- Internal analysis of 客户导出数据-秘鲁客户(1).xlsx and prior Peru project discussions; customer identities are not disclosed.
- 50-100 L/s equals 180-360 m³/h before recovery and operating-hour adjustments.
- This is a representative engineering architecture, not a delivered project, order or final quotation.
- Internal image: Guanya seawater catalogue.

## Slide 28
GUANYA
WATER SOLUTION
REFERENCIAS DE APLICACIÓN
Los proyectos reales muestran que el valor está en adaptar formato, energía y logística.
Selección de entregas y configuraciones utilizadas por Guanya en mercados internacionales.
PACÍFICO SUR
205 L/h SWRO solar
Suministro móvil para isla remota.
MALASIA
20 m³/día SWRO
Equipo compacto para hotel insular.
REP. DOMINICANA
6 × 40 ft MBBR + MBR
Tratamiento modular para resort.
INDUSTRIA
1,7–2,0 t/día
Modelo de referencia de evaporación anticorrosiva.
Las especificaciones finales se confirman con agua, demanda, sitio y energía; las referencias no sustituyen el diseño del proyecto.
GUANYA WATER SOLUTION
CASOS
28
Notes: [Sources]
- Internal Guanya project records: South Pacific 205 L/h solar SWRO; Malaysia island hotel 20 m³/day; Dominican Republic 6x40 ft MBBR+MBR.
- Internal evaporation reference: Guanya_Low_Temperature_Corrosion_Resistant_Evaporation_Complete_EN_Updated.pptx, slide 18.
- Internal delivery image: tmp_argentina/assets/seawater/image19.jpeg

## Slide 29
GUANYA
WATER SOLUTION
CÓMO INICIAR
Cinco datos permiten convertir una consulta en una propuesta técnica.
Cuanto mejor sea la información de entrada, más precisa será la selección de proceso, capacidad, consumo y precio.
01
ANÁLISIS DE AGUA
TDS, dureza, sílice, Fe/Mn, turbidez, pH, metales y orgánicos.
02
DEMANDA
m³/día, horas de operación, picos, expansión y continuidad requerida.
03
OBJETIVO
Potable, proceso, reúso, descarga, condensado o concentración.
04
SITIO
Altitud, temperatura, polvo, logística, espacio, obras y conexiones.
05
ENERGÍA
Tensión/frecuencia, kW disponibles, generador, solar y autonomía.
RESULTADO
Proceso + capacidad + layout + consumo + plazo + oferta
ANÁLISIS → DISEÑO → FABRICACIÓN → FAT → ENVÍO → SOPORTE
GUANYA WATER SOLUTION
SIGUIENTE PASO
29
Notes: [Sources]
- Internal project-input checklist: Guanya_Seawater_Catalogue_2026_Final.pptx, slide 33; Guanya mining catalogue, page 19; evaporation catalogue, slide 23.

## Slide 30
GUANYA WATER SOLUTION
Diseñemos la solución
correcta para su agua.
Envíenos el análisis, la demanda diaria, la ubicación y la energía disponible.
Cindy Zheng · International Sales
WhatsApp +86 199 2672 5289
Email export@guanyahb.com
Web www.guanyaenvironmental.com
Guangdong Guanya Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Notes: [Sources]
- Internal contact details: Guanya_Seawater_Catalogue_2026_Final.pptx, slide 33.
- Internal background image: tmp_argentina/assets/seawater/image.jpeg